## Slide 1
Sviluppo di un sistema di stima dell’assetto
per un’applicazione di localizzazione indoor
candidato: matricola:
Fabio Di Sabatino 246526
relatore: co-relatori:
Luigi Pomante Giacomo Valente
Marco Santic
anno accademico 2017/2018

## Slide 2
Overview

## Slide 3
Scenario
applicativo
Il lavoro di questa tesi si colloca in un progetto interno all’azienda TEKNE finalizzato alla realizzazione di un sistema di localizzazione che opera in:
ambienti privi di segnale GPS
situazioni di immediata emergenza.
Come ad esempio il recupero di una persona ferita e bloccata all’interno di un edificio parzialmente crollato.

## Slide 4
La soluzione
In questo scenario si è ideato un sistema che utilizza una rete di nodi, espandibile dinamicamente, all’interno della quale l’operatore può orientarsi e/o essere localizzato in un secondo momento da altri soccorritori.
Il primo operatore ad intervenire (esploratore) piazzerà una serie di nodi lungo il tragitto effettuato per raggiungere la persona da soccorrere.
Una volta raggiunta potrà ripercorrere il percorso all’inverso o mandare una richiesta di supporto.
Notes: Il lavoro di questa tesi è consistito nello sviluppo di una parte di questo complesso sistema necessaria per georeferenziare i nodi della rete. Come vedremo tra poco.

## Slide 5
Outline
01
Requisiti del Sistema & problem statement
02
Soluzione
03
Descrizione del lavoro
04
Implementazione
05
Analisi e conclusioni

## Slide 6
Requisiti
del Sistema (1)
Durante la fase iniziale di progettazione si sono identificati due macro requisiti che il sistema complessivo deve soddisfare:
R1: Geolocalizzare l’operatore
R2: Trasmettere messaggi predefiniti attraverso la rete
R1
R2
Operatore

## Slide 7
Requisiti
del Sistema (2)
Si è scelto quindi di allocare la maggior parte delle risorse al soddisfacimento del requisito R1 che è stato dettagliato in altri due requisiti:
R1.1: Determinare la posizione di un operatore all’interno della rete
R1.2: Individuare il cammino minimo per raggiungere l’operatore
R1
R1.1
R1.2

## Slide 8
Problem
Statement (1)
Per soddisfare entrambi i requisiti i nodi della rete devono essere georeferenziati rispetto ad un sistema di riferimento comune.
La soluzione si costruisce per iterazione georeferenziando i singoli nodi nel momento
in cui vengono aggiunti dall’esploratore.
Notes: Con riferimento allo scenario applicativo precedentemente mostrato, si consideri l’operatore allo step 2.
Il secondo nodo deve essere georeferenziato rispetto al primo che costituisce l’origine del sistema di riferimento

## Slide 9
Problem
Statement (2)
I nodi ci permettono di determinare la distanza in metri da essi all’interno di un certo raggio d’azione.
Questa informazione non è sufficiente a determinare la posizione relativa del nodo successive.
Notes: Esistono infiniti punti lungo la circonferenza con centro nel primo nodo e distanza d.
Blu e verde ambiguità accettabile, giallo no.
Si necessita anche l’angolo tra i due nodi.

## Slide 10
Soluzione (1)
La soluzione ideata consiste nel campionare, con un certo intervallo, gli angoli assunti dall’operatore lungo il traggito e la distanza dal nodo di partenza in modo da fissare una serie di punti nel sistema di riferimento

## Slide 11
Soluzione (2)
Gli angoli dei singoli step possono essere ricavati stimando l’assetto dell’operatore, attraverso un algoritmo di sensor fusion, a partire dai dati grezzi ottenuti da:
Giroscopio
Accelerometro
Magnetometro

## Slide 12
Soluzione (3)
Quindi a partire dai punti si può determinare il segmento che congiunge il nuovo nodo con il precedente, e quindi il suo angolo, attraverso un algoritmo di interpolazione.

## Slide 13
Descrizione
del lavoro(1)
Approccio top-down per la progettazione e la realizzazione del sistema
Black box
Moduli
Sottosistemi
Livello di astrazione

## Slide 14
Livello black-box:
Visione del sistema a “scatola chiusa” per catturare le funzionalità e quindi i requisiti
R1
R1.1
R1.2
Descrizione
del lavoro(2)

## Slide 15
Livello Sottosistemi:
S1: ha il compito di ricavare gli angoli assunti dall’esploratore lungo il tragitto
S2: ha il compito di ricevere i dati da S1 e la distanza dal nodo precedente, elaborarli e infine georeferenziare il nuovo nodo
Descrizione
del lavoro(2)

## Slide 16
Livello Moduli:
La linea di commando Low/High stabilisce quale modulo deve elaborare I dati grezzi al fine di ottenere la stima dell’assetto dell’operatore. Due modalità operative:
Low Computation Mode
High Computation Mode
Descrizione
del lavoro(3)
Notes: è bene specificare che si utilizzerà il termine modulo
per riferirsi sia a componenti hardware che software. Questo abuso di notazione ci permette di mostrare con un unico livello d’astrazione tutti i moduli progettati e
realizzati al fine di stimare gli angoli assunti dall’esploratore lungo il tragitto

## Slide 17
Implementazione (1)
Schema hardware:
Modulo APP: composto da un elaboratore (matlab+real term)
Modulo Microcontroller: composto da una board olimex con micro STM32F405 e IMU LSM9DS1 entrambi prodotti da STM.
Canali di comunicazione:
  USB 1.1 CDC
  I2C Fast Mode
Notes: Matlab e l’elaboratore non sono adatti alla realizzazione di un sistema IPS real-time.
utilizzati al solo fine di comparare Sensor fusion implementato e altre analisi.
fasi successive dello sviluppo di questo sistema individuazione dell’implementazione ottima a partire dai risultati ottenuti

## Slide 18
Implementazione (2)
Modalità di computazione:
Low Computation Mode
High Computation Mode
Test Computation Mode
 | APP |  | Microcontroller | 
 | sensor fusion | carico comp. | sensor fusion | carico comp.
LCM |  |  |  | 
HCM |  |  |  | 
TCM |  |  |  | 

## Slide 19
Implementazione (3)
Sensor fusion:
Libreria MotionFX
Filtro di Kalman a due stadi
Notes: All’interno del micro si utilizza una libreria motionFx sviluppata da STM, sull’elaboratore si è implementato un filtro di kalman a due stadi
Utilizzabile a 6dof o 9dof

## Slide 20
Per stabilire la Finestra temporale minima a garantire che il microcontrollore riesca a completare tutte le operazioni nella specifica modalità
Analisi
Temporale (1)
Operazioni eseguite in LCM:
Operazioni eseguite in HCM/TCM:

## Slide 21
Stima del tempo di lettura tramite I2C
Analisi
Temporale (2)
Tempo necessario a leggere i dati da I2C:
Tempo per leggere misura rappresentata da 16 bit su un singolo asse:
9DOF:
6DOF
Notes: Per stimare TRX 8bit si è programmato il microcontrollore in modo tale da leggere
1000 volte un registro da 8 bit e misurare quindi il tempo trascorso

## Slide 22
Stima del tempo di trasmissione tramite USB CDC
Analisi
Temporale (3)
Tempo necessario a trasmettere i dati tramite USB CDC:
1000 pacchetti inviati
8574 bytes
57 ms
Per un goodput stimato di 1.2 Mb/s
Notes: Per stimare il goodput si `e programmato il microcontrollore in modo da inviare
1000 volte un pacchetto contente un id (univoco e incrementale)

## Slide 23
Stima del tempo di trasmissione tramite USB CDC relativo alle singole modalità di computazione
Analisi
Temporale (4)
Tempo necessario a trasmettere il pacchetto
dipende dalla modalità di computazione (ms):
 | 6DOF (giro+acc) | 9DOF (giro+acc+mag)
LCM | 0,28 | 0,40
HCM | 0,12 | 0,12
TCM | 0,40 | 0,50

## Slide 24
Stima finale delle finestre temporali minime a garantire il tempo di esecuzione di tutte le procedure all’interno del modulo Microcontrollore
Analisi
Temporale (5)
Tempo dichiaro worst-case libreria MotionFx pari a 3,3 ms
Sommando i tempi stimati di lettura, trasmissione ed eventuale elaborazione si ottiene:
  LCM
  HCM

## Slide 25
Stima finale delle finestre temporali minime a garantire il tempo di esecuzione di tutte le procedure all’interno del modulo Microcontrollore
Analisi
Temporale (6)
  TCM
Che corrispondono alle seguenti frequenze massime
  LCM
    6DOF: 675 HZ
    9DOF: 454 HZ
  HCM
    6DOF: 221 HZ
    9DOF: 195 HZ
  TCM
    6DOF: 208 HZ
    9DOF: 181 HZ

## Slide 26
Stimare la deviazione dei dati in output dai sensori rispetto al valore ideale atteso quando il sensore non subisce forze esterne.
Analisi
zero-offset (1)
Relativamente all’uso a 6DOF si definiscono:
Zero-g offset: la deviazione dell’output
dell’accelerometro quando questo è immobile (valore
atteso 0 G)
Zero-rate offset: la deviazione dell’output del
giroscopio quando questo è posto immobile ( valore
Atteso 0 dps)
Notes: A causa dei processi di lavorazione e degli stress meccanici subiti, i sensori MEMS soffrono del fenomeno dello zero-rate. Ovvero la deviazione dei dati
In output quando il sensore non subisce forze esterne

## Slide 27
Stima dello zero-g offset
Analisi
zero-g offset (1)
IMU fissato immobile rispettivamente lungo gli assi
x
y
z
Notes: Per stimare lo zero-g offset si è posto immobile l’IMU e si sono raccolti i dati
letti dall’accelerometro per un totale di due minuti. Tale procedura `e stata ripetuta
tre volte ponendo ogni volta l’IMU parallelo rispetto ad un’asse

## Slide 28
Stima dello zero-g offset
Analisi
zero-g offset (2)
Per ogni prova si è calcolata la norma euclidea da cui
Banalmente, sottraendo 1, si ottiene il valore
dello zero-g:
Asse x:

## Slide 29
Stima dello zero-g offset
Analisi
zero-g offset (3)
Asse y:

## Slide 30
Stima dello zero-g offset
Analisi
zero-g offset (4)
Asse z:

## Slide 31
Stima dello zero-g offset
Analisi
zero-g offset (4)
Riepilogo prove:
 | Media | Max | %val<1 | %val [0,1]
X | 1,0096 | 1,0233 | 99 | 1
Y | 1,0036 | 1,0266 | 99 | 1
Z | 0,9936 | 1,0037 | 0,02 | 99,08

## Slide 32
Stima dello zero-rate offset
Analisi
zero-rate
offset (1)
IMU fissato immobile come mostrato in figura
Notes: Per stimare lo zero-rate offset si è posto ancora una volta immobile l’IMU e si
sono raccolti i dati letti dal giroscopio per un totale di due minuti.

## Slide 33
Stima dello zero-rate offset
Analisi
zero-rate
offset (2)
Le velocità angolari lette per ogni asse sono state:
Notes: Con i seguenti risultati

## Slide 34
Risultati della stima dello zero-rate offset
Analisi
zero-rate
offset (3)
Riepilogo prove:
Asse | Media | Varianza
X | 0,9055 | 0,0079
Y | -0,7203 | 0,0091
Z | 3,1291 | 0,0064
Notes: l’uso dei dati grezzi deve essere preceduto da un’attività di compensazione di tali offset. Compensazione che
Si trasforma in un vero e proprio lavoro di caratterizzazione e
modellizzazione dell’errore all’interno dell’algoritmo di elaborazione.

## Slide 35
Quest’analisi ha lo scopo di verificare la correttezza dei due algoritmi di sensor fusion nella stima dell’angolo di imbardata
Analisi
qualitativa (1)
Si vuole comparare la stima dell’angolo di imbardata
ottenuto dai due algoritmi di Sensor fusion.
Sistema ausiliario per eseguire il test “”5-stop-5”
Notes: La prova 5-stop5

## Slide 36
Video del test 5-stop-5
Analisi
qualitativa (2)

## Slide 37
Risultati stima imbardata
Analisi
qualitativa (3)
Risultati stima imbardata test 5-stop-5:

## Slide 38
Deriva della stima dell’angolo di imbardata
Analisi
qualitativa (4)
Deriva della stima:
Filtro di Kalman a due stadi nel modulo App
Libreria MotionFx nel modulo Microcontroller

## Slide 39
Video simulatore 3D utilizzando il sistema in LCM, facendo stimare quindi l’imbardata al modulo Microcontroller
Analisi
qualitativa (5)

## Slide 40
Conclusioni
A partire dal lavoro di questa tesi vi sono molte
Tematiche ancora da affrontare, alcune delle quali
ccostituiranno la base per lavori di tesi futuri:
Identificazione dell’algoritmo di interpolazione per la
stima dell’angolo del nuovo nodo a partire dagli angoli assunti dall’operatore lungo il tragitto
Realizzazione ottima del modulo App
Caratterizzazione dello zero-rate e sua integrazione nell’algoritmo di Kalman a due stadi
Notes: A seguito dell’analisi qualitativa l’azienda presso la quale è stata
svolta questa tesi ha ritenuto il lavoro fatto più che soddisfacente riconoscendo di
aver acquisito tramite esso un sistema in grado di stimare l’assetto
con un margine di errore non significativo ai fini dell’applicazione e di aver contribuito
ad arricchire il know-how aziendale riguardante la stima dell’assetto

## Slide 41
Grazie per l’attenzione